## Slide 1: ACI
Plans de contrôle et de commutation
Mode unenforced

## Slide 2: Communication intra subnet et inter leaf switches

## Slide 3: L’APIC informe les leaves concernées du mapping vlan <-> VNID
Un nouveau BD (VNID 10101*) avec IPDG 10.101.0.254/24 est alloué
+
Tout le trafic venant du port 12 sur le
vlan 101 est associé au VNID 10101
Un nouveau BD (VNID 10101*) avec IPDG 10.101.0.254/24 est alloué
+
Tout le trafic venant du port 11 sur le
vlan 101 est associé au VNID 10101
11
* Le numéro de VNID pour le BD est attribué automatiquement par le cluster APIC.
Dans cet exemple nous utiliserons la valeur 10101.
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
BD 10101 – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/11

## Slide 4: L’APIC alloue le MDT pour le nouveau BD et informe les switches
11
A chaque BD est associé un VXLAN Group IP Address (GIPo). Addresse IP multicast choisie par l’APIC.
L’APIC informe les leaves portant ce BD de leur GIPo + root et backup root (spines)
L’arbre de multicast pour ce groupe est construit via IS-IS Group Membership LSP’s (GM-LSPs)
BD 10101 – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2

## Slide 5: L’APIC construit le MDT pour le nouveau BD et informe les switches
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2

## Slide 6: Apprentissage des serveurs
Server1 envoie une requête ARP pour découvrir server2
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
arp 10.101.0.2
Le leaf interprète en hardware les requêtes ARP. Cela lui permet de récupérer les addresses mac et IP de server1.
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2

## Slide 7: Flooding BUM L2
Envoie de la requête ARP sur le MDT
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
arp 10.101.0.2
Leaf-A flood la requête ARP à travers le MDT 225.1.1.101 (car la requête vient de
e1/12 – vlan101 qui est associé au BD/VNID 10101.
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2

## Slide 8: Apprentissage des serveurs
Ce qui est appris localement sur un leaf est annoncé asynchrone aux spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
arp 10.101.0.2
S
S
Au setup, l’APIC à associé une addresse IP anycast S à tous les spines.
Cette IP est annoncée en ISIS aux leaves qui peuvent donc la joindre en ECMP.
En parallèle, Leaf-A annonce à l’un des spines le nouveau couple mac1/10.101.0.1.
Message de contrôle envoyé à l’adresse anycast S.
Le spine qui reçoit l’annonce se synchronise avec les autres spines.
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
mac1/10.101.0.1 – BD 10101

## Slide 9: Apprentissage des serveurs
Ce qui est appris localement sur un leaf est annoncé asynchrone aux spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
arp 10.101.0.2
S
S
Leaf-A annonce à l’un des spines le nouveau couple mac1/10.101.0.1.
Message de contrôle envoyé à l’adresse anycast S.
Le spine qui reçoit l’annonce se synchronise avec les autres spines.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2

## Slide 10: Flooding BUM L2
Envoi de la requête ARP sur le MDT
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
arp 10.101.0.2
Leaf-D flood la requête ARP localement sur tous les ports attachés au BD 10101,
cad e1/12 sur le vlan 101.
A ce stade, Leaf-D n’apprend pas mac1/10.101.0.1 (conversationnal learning).
arp 10.101.0.2
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 11: Unknown unicast L2
Envoi de la trame à l’un des spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
Le serveur 10.101.0.2 répond à la requête ARP en unicast à destination de mac1.
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 12: Unknown unicast L2
Envoi de la trame à l’un des spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
Leaf-D ne connait pas mac1 dans sa table mac locale (unknown unicast).
Utilisation d’une catch all policy : tout paquet avec une destination inconnue est
envoyé à l’un des spines en VXLAN avec S comme destination.
Le paquet VXLAN est marqué avec le VNID 10101.
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 13: Unknown unicast L2
Envoi de la trame à l’un des spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
Le spine décapsule le paquet VXLAN et parse la table des endpoints.
mac1 sur le BD 10101 est joignable via le leaf egress A.
Le spine reconstruit un paquet VXLAN à destination de A en gardant D comme
source IP.
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 14: Apprentissage des serveurs
Ce qui est appris localement sur un leaf est annoncé asynchrone aux spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
En parallèle, Leaf-D popule sa table mac local avec mac2/10.101.0.2 et annonce ce
nouvel endpoint à l’un des spines via l’adresse anycast S.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S
mac2/10.101.0.2 – BD 10101
arp reply
mac1

## Slide 15: Unknown unicast L2
Envoi de la trame à l’un des spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
Leaf-A reçoit le paquet VXLAN et popule sa table locale de endpoints en marquant
mac2/10.101.0.2 sur BD 10101 joignable via Leaf-D.
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 16: Unknown unicast L2
Envoi de la trame à l’un des spines
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
Leaf-A envoie la réponse ARP à mac1, appris localement.
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
arp reply
mac1
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 17: Known unicast L2
Envoi de la trame au switch egress
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
Server-1 envoie un ICMP request à Server-2 (10.101.0.2).
Destination mac est mac2 (grâce à la réponse ARP)
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
ICMP Request
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 18: Known unicast L2
Envoi au switch egress
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
Leaf-A reçoit la trame sur le e1/12 vlan 101 donc BD 10101.
mac2 est connu localement via le switch egress Leaf-D via le même BD 10101.
Leaf-A encapsule la trame en VXLAN avec destination IP « D » et l’envoie à l’un des
spines en ECMP
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S
ICMP Request

## Slide 19: Known unicast L2
Envoi au switch egress
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
catch all : S
Le spine route le paquet VXLAN en fonction de la destination IP D.
Pas de parsing dans la table des end-points.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S
ICMP Request

## Slide 20: Known unicast L2
Envoi au switch egress
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
catch all : S
Leaf-D reçoit le paquet VXLAN. C’est un unicast (conversational learning).
Il popule une nouvelle entrée pour mac1/10.101.0.1 via Leaf-A sur le BD 10101.
mac2 est connu localement dans le même BD. Envoi de l’ICMP request à Server-2.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
ICMP Request
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S
ICMP Request

## Slide 21: Known unicast L2
Envoi au switch egress
12
11
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/12
BD 10101 – 10.101.0.254/24 – BUM 225.1.1.101
vlan101 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – e1/11 – vlan101
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
catch all : S
Server-2 répond au ping. Destination est mac1/Server1 qui est connu localement
sur Leaf-D.
Leaf-D encapsule en VXLAN avec destination IP « A ». Le paquet VXLAN est routé
par l’un des spines puis décapsulé par Leaf-A.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.101.0.2 – Leaf-D – BD 10101
ICMP
Reply
ICMP Reply
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
S
S

## Slide 22: Communication inter subnet et inter leaf switches

## Slide 23: Situation de départ
Les 2 endpoints sont déjà connus localement
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
BD 10101 – macR* – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR* – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
* Par défaut, c’est la même macR qui est utilisée sur tous les switches, quel que soit le BD (00:22:BD:F8:19:FF). Comportement modifiable.
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
S
S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected

## Slide 24: Pervasive IP
Le leaf répond localement aux requêtes ARP pour IPDG
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Server-1 envoie une requête ARP pour connaitre l’adresse mac de son IPDG.
arp request 10.101.0.254
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102

## Slide 25: Pervasive IP
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Leaf-A intercepte la requête ARP et répond localement avec macR
arp reply
macR
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
Le leaf répond localement aux requêtes ARP pour IPDG
arp request 10.101.0.254

## Slide 26: Remote endpoint inconnu
Utilisation de la gateway of last resort
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Server-1 envoie un paquet IP à destination de Server-2.
Destination mac est macR (routed mac).
Leaf-A n’a pas d’entrée locale pour 10.102.0.2 mais à une route 10.102.0.0/24
pointant vers S (gateway of last resort pour 10.102.0.0/24).
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
ICMP
10.102.0.1

## Slide 27: Remote endpoint inconnu
Utilisation de la gateway of last resort
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Leaf-A encapsule la trame dans un paquet VXLAN à destination de l’un des spines
via l’adresse IP anycast « S ».
Le VNID utilisé est celui de la VRF (10000)
ICMP
10.102.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11

## Slide 28: Remote endpoint inconnu
Utilisation de la gateway of last resort
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Le Spine trouve une entrée pour 10.102.0.1 dans la bonne VRF et réencapsule
à destination du switch egress qui porte le end point (Leaf-D).
ICMP
10.102.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11

## Slide 29: Remote endpoint inconnu
Utilisation de la gateway of last resort
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
Leaf-D décapsule le paquet VXLAN et envoie à son endpoint local apres check dans
la table de routage puis la table des endpoints.
Leaf-D popule également une nouvelle entrée pour 10.101.0.1 vers A.
ICMP
10.102.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
10.101.0.1 – Leaf-A – VNID 10000
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
ICMP
10.102.0.1
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11

## Slide 30: Pervasive IP
Le leaf répond localement aux requêtes ARP pour IPDG
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
10.101.0.1 – Leaf-A – VNID 10000
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
arp request
10.102.0.254
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
Server-2 envoie une requête ARP pour connaitre l’adresse mac de son IPDG.

## Slide 31: Pervasive IP
Le leaf répond localement aux requêtes ARP pour IPDG
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
10.101.0.1 – Leaf-A – VNID 10000
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
arp reply
macR
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
Leaf-A intercepte la requête ARP et répond localement avec macR
arp request
10.102.0.254

## Slide 32: Known remote endpoint
Envoi direct au switch egress en VXLAN
11
12
mac1/10.101.0.1
mac2/10.102.0.1
A réception du paquet IP venant de Server-2 vers Server-1, Leaf-D parse sa table
de endpoints et trouve une entrée (LPM match).
Il construit un paquet VXLAN avec le switch egress en destination IP.
Le paquet est routé par l’un des 2 spines en ECMP, etc ...
ICMP
10.101.0.1
mac1/10.101.0.1 – Leaf-A – BD 10101
mac2/10.102.0.1 – Leaf-D – BD 10102
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101 et 10102
mac1/10.101.0.1 – e1/12 – vlan101
10.102.0.2 – Leaf-D – VNID 10000
catch all : S
mac2/10.102.0.1 – e1/11 – vlan102
10.101.0.1 – Leaf-A – VNID 10000
catch all : S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Directly Connected
10.102.0.0/24 – Next Hop S
Routing Table Tenant:VRF
10.101.0.0/24 – Next Hop S
10.102.0.0/24 – Directly Connected
S
S
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10101
VRF Tenant:VRF
VNID 10000 – BD 10102
BD 10101 – macR – 10.101.0.254/24
vlan101 + e1/12
BD 10102 – macR – 10.102.0.254/24
vlan102 + e1/11
ICMP
10.101.0.1

## Slide 34
EPG
BD
VRF
tenant
arp 10.101.0.2
225.1.1.101
A
10101
arp reply mac1
D
A
10101
arp reply mac1
D
S
ICMP
Request
A
10101
D
10101
ICMP
Reply
D
A
mac1/10.101.0.1
mac2/10.101.0.2
ping
10.102.0.1
A
10000
S
ping
10.102.0.1
A
10000
D
10000
ping
10.101.0.1
D
A